SP ZOZ/DZ/37/2020

Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KAPSUŁA DO TRANSPORTU CHORYCH-SZT. 1

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:...................................................................

Nazwa producenta:		          ...................................................................

Kraj produkcji:			          ...................................................................

Rok produkcji 2020		          …………………………………………………………………………..

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Ocena punktowa | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Wysokość 430mm+/-10% Szerokość 570mm+/-10% Długość 1950mm+/-10% | TAK |  |  |
| 2 | Podciśnienie sprężarki/ urządzenia > 20Pa | TAK, PODAĆ | MNIEJ NIŻ 20Pa-0 pkt. Powyżej 20Pa-20 pkt. |  |
| 3 | Przepływ >100L/min | TAK, PODAĆ | Mniej niż 100L/min- 0 pkt. Więcej niż 100L/min-10pkt |  |
| 4 | Zasilanie Akumulator: 36V.4Ah lub 12V.DC z gniazdka zapalniczki | TAK |  |  |
| 5 | Skuteczność filtracji 0.3micra > 99.9995 % | TAK |  |  |
| 6 | Zużycie 30 Va | TAK |  |  |
| 7 | Czas pracy baterii > 8 godzin | TAK |  |  |
| 8 | Waga 17kg | TAK |  |  |
| 9 | Filtr 4 szt Rękawiczki 1 para Wąż 1 zestaw Akumulator oraz ładowarka 1 zestaw Sprężarka 1 zestaw | TAK |  |  |
| 10 | -Przeznaczony przede wszystkim do transportu lub krótkotrwałej, kompletnej izolacji pacjenta z chorobą wysoce zakaźną lub z podejrzeniem choroby wysoce zakaźnej, zapewniający całkowite uniemożliwienie wymiany patogenów z otoczeniem. | TAK |  |  |
| 11 | Zestaw umożliwia wielokrotną dekontaminację oraz zapewnia możliwość wielokrotnego wykorzystania | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość transportu większością środków transportu oraz ewakuacji medycznej – t.j. ambulans, śmigłowiec, samolot. Połączenie z noszami głównymi za pomocą pasów | TAK |  |  |
| 13 | Powłoka górna izolatora wykonana z materiału przeźroczystego, umożliwiającego obserwację pacjenta. | TAK |  |  |
| 14 | Pokrywa ze złączem tlenowym | TAK |  |  |

WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTÓW - SZT. 1

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:...................................................................

Nazwa producenta:		          ...................................................................

Kraj produkcji:			          ...................................................................

Rok produkcji 2020		          …………………………………………………………………………..

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Ocena punktowa | Odpowiedź TAK, Lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Nosze monoblokowe | TAK |  |  |
| 2 | Wyposażone w 4 kółka jezdne, z możliwością zablokowania wszystkich kół do jazdy na wprost, wszystkie kółka skrętne 360 o | TAK |  |  |
| 4 | Posiadające stopniową regulację oparcia pod plecami do kąta min. 75o ; przystosowane do prowadzenia reanimacji | TAK |  |  |
| 5 | Rama noszy pod głową pacjenta regulowana w trzech pozycjach: na wznak, z przygięciem do klatki piersiowej, z odgięciem do tyłu | TAK |  |  |
| 6 | Składane poręcze boczne wzdłuż ramy noszy | TAK |  |  |
| 7 | Rama noszy wykonana z materiału odpornego na korozje i działanie płynów dezynfekujących | TAK |  |  |
| 8 | Wyposażone w materac o konstrukcji zapobiegającej wchłanianiu płynów, łatwy do czyszczenia i zmywania, odporny na olej napędowy oraz środki dezynfekujące; materac łamany, umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych | TAK |  |  |
| 9 | Wyposażone w dwa pasy poprzeczne, mocowane bezpośrednio do ramy noszy, o regulowanej długości; wyposażone w teleskopowo wysuwane rączki przednie i tylne do przenoszenia noszy | TAK |  |  |
| 10 | Dopuszczalne obciążenie do 250 kg | TAK |  |  |
| 11 | System mocowania podstawy zgodny z aktualną normą PN EN 1789 | TAK |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy