Zadanie 2 – Wyposażenie medyczne

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Leżanka medyczna: Nazwa oferowanego urządzenia:……………………………………………………………… Producent:………………………………………………………………. Typ:………………………………………………………………………… Rok produkcji:…………………………………………………………. - konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promienie UV, - szerokość całkowita 550 mm (+/-50 mm), - długość całkowita 1850 mm(+/- 50 mm), - wysokość całkowita 500 mm (+/-50 mm), - regulowany podgłówek za pomocą systemu zapadkowego w zakresie od -150 do 450 (+/-20), - leże dwusegmentowe tapicerowane, - wyposażone w uchwyt i rolkę prześcieradła jednorazowego umieszczoną pod segmentem leża, - możliwość wyboru koloru - gwarancja min. 12 m-cy, - serwis pogwarancyjny min. 10 lat, - dostępność części zamiennych min. 10 lat, - czas reakcji serwisu 24 godz. | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 2 | Łóżeczka dla noworodków: Nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………………. Producent:………………………………………………………………. Typ:……………………………………………………………………….... Rok produkcji:………………………………………………………….. - wymiary 740x470x 1000 mm (+/- 20 mm) - konstrukcja chromowana, - wanienka wykonana z przeźroczystego tworzywa, łatwego do dezynfekcji, - wanienka wyposażona w materac, - możliwość ustawienia wanienki w pozycji anty- Trenderenburga 0-8° - 4 kółka, w tym min. 2 z blokadą | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 3 | Łóżko szpitalne elektryczne w obudowie drewnianej: Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………………………………………….. Producent:……………………………………………………………… Typ:……………………………………………………………………….. Rok produkcji:………………………………………………………… - konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem poliestrowo-epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promienie UV - wymiary zewnętrzne łóżka: długość całkowita:2250 mm (+/-50mm) szerokość całkowita:960 mm (+/-50mm) - leże łóżka o wymiarach 2000 x 900 mm (+/- 50mm) - obudowa łóżka oraz barierki boczne wykonane z litego drewna w kolorze bukowym - obudowa drewniana oraz drewniane barierki boczne estetycznie wykończone o ergonomicznych kształtach - barierki boczne łóżka zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, zintegrowane z drewnianą obudową z zaokrąglonymi krawędziami - mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki) - maksymalna przestrzeń między szczeblami barierki 100 mm (+/- 20mm) - leże łóżka 4 segmentowe w tym 3 segmenty uchylne, sterowane pilotem - leże łóżka wypełnione lamelami drewnianymi - odległość między lamelami max.60mm - rama leża wyposażona w tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością montowania wyposażenia dowolnie po lewej lub prawej stronie łóżka - kolor powierzchni lakierowanych łóżka zbliżony do koloru obudowy oraz barierek - elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie od:350-850 mm (+/- 50mm) -pozostałe elektryczne regulacje: kąt segmentu oparcia pleców: 0-75° (+/-5°) kąt segmentu uda: 0-40° (+/-5°) pozycja anty-Trendelenburga:17° (+/-5°) - regulacja segmentu podudzia ręczna (mechanizm zapadkowy), z możliwością wypoziomowania w stosunku do dowolnego kąta sekcji uda -pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych funkcji przez personel medyczny - łóżko z możliwością wielokrotnego składania w celu transportu i magazynowania - elektryczne zasilanie: 24 V - podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy 100 mm (+/- 20 mm) z indywidualną blokadą jazdy i obrotu - koła dopasowane kolorystyczne do ramy łóżka – dopuszczalne obciążenie robocze łóżka min.185 kg - elementy wyposażenia łóżka: a) każde łóżko wyposażone w materac w pokrowcu z tkaniny. Osłona o wymiarach 200 x 90 x 10 z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron (zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PCV. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania, nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. – 7 szt. b) każde łóżko wyposażone w wieszak kroplówki - 7 szt. Dokumenty wymagane: - Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE -WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych - Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami - Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych - szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów - gwarancja min. 24 miesiące - serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat - gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat - czas reakcji serwisu: 24 godz. | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4 | Łóżko pacjenta: Nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………………. Producent:………………………………………………………………. Typ:…………………………………………………………………………. Rok produkcji:………………………………………………………….. - z hydrauliczną regulacją wysokości wykonywaną za pomocą przycisku nożnego, - konstrukcja leża ramowa, - podwozie zabezpieczone osłoną tworzywową, - leże 4 segmentowe, 3 segmenty ruchome wypełnione siatką chromowaną, wyposażone w krążki i listwy odbojowe, - regulacja segmentów pleców oraz uda wykonywana za pomocą jednej dźwigni, dźwignia czytelnie oznaczona, - na min. 4 kółkach (w tym jedno kierunkowe) z blokada centralną, boki kół osłonięte osłonami tworzywowymi, - każde łóżko wyposażone w 2 barierki boczne lakierowane proszkowo mocowane do ramy leża z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, zabezpieczające pacjenta w ok. 75% - każde łóżko wyposażone w wieszak do kroplówek- 3 szt. - każde łóżko wyposażone w materac w pokrowcu z tkaniny. Osłona o wymiarach 200 x 90 x 10 z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron (zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PCV. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania, nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot- 3 szt. - wymiary leża min. 2000 x 950 mm (+/- 50 mm), - max obciążenie łóżka min. 170 kg, - regulacja wysokości w zakresie 400÷850 mm (+/-50 mm) - regulacja sekcji pleców min. 700 (+/-50) - regulacja sekcji uda min. 450 (+/-50) - gwarancja min. 24 m-ce, - serwis pogwarancyjny min. 10 lat, - dostępność części zamiennych min. 10 lat, - okres reakcji serwisowej 24 godz. Dokumenty wymagane: - Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE -WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych - Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami - Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Łóżko szpitalne Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………………………………………….. Producent:……………………………………………………………… Typ:……………………………………………………………………….. Rok produkcji:……………………………………………………….. - konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min.4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV - wymiary zewnętrzne łóżka: a) długość całkowita: 2100 mm (+/- 50 mm) b) szerokość całkowita: 900 mm (+/- 50 mm) c) wymiary leża: 2000 mm x 900 mm - w narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami - szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV - leże łóżka ma posiadać min. 1 segment ruchomy - segmenty leża wypełnione odejmowaną stalową siatką - w narożnikach leża tuleja do mocowania wieszaka kroplówki we wszystkich łóżkach oraz wysięgnika z uchwytem do ręki 5 szt. - wysokość leża od podłoża: 600 mm (+/- 50 mm) - regulacja kąta oparcia pleców, bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0°-75°(+/-5°) - regulacja segmentu oparcia pleców wykonywana za pomocą jednej dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta - podstawa łóżka (wzmocniona poprzeczkami łączącymi nogi) jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm (rdzeń koła osłonięty tworzywową osłoną) w tym min. 2 koła z indywidualną blokadą jazdy - wzmocniona podstawa leża, obciążenie min.175 kg - możliwość montażu ramy bocznej, ramy wyciągowej - możliwość wyboru koloru wypełnień szczytów - elementy wyposażenia łóżka: a)każde łóżko wyposażone w materac w pokrowcu z tkaniny. Osłona o wymiarach 200 x 90 x 10 z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron (zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PCV. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania, nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot – 21 szt. b) wysięgnik z uchwytem do ręki - 5 szt. c) podwójna rama wyciągowa wykonana z okrągłych rur (stal węglowa, chromowana), wyposażona w wieszak kroplówki 1 szt, uchwyt do ręki 2 szt, rolek wyciągowych 3 szt. –wymagane tylko do 1 szt. łóżka d) każde łóżko wyposażone w ramkę do kart gorączkowych wykonane z metalu lakierowanego proszkowo, w rozmiarze kartki A-4.-21 szt. - każde łóżko wyposażone w wieszak kroplówki - każde łóżko wyposażone w 2 barierki boczne. Barierka lakierowana proszkowo, składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, montowana pod ramą w specjalnych tulejach z możliwością demontażu bez użycia narzędzi , zabezpieczające pacjentów w ok.75% - szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów - gwarancja min.24 miesięcy - serwis pogwarancyjny, przez okres min. 10 lat - gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat - czas realizacji serwisu max. 24 godz. Wymagane dokumenty: - Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE -WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych - Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami - Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych | szt. | 21 |  |  |  |  |
| 6 | Szafka przyłóżkowa: Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………….. Producent:………………………………………………………………. Typ:…………………………………………………………………………. Rok produkcji:………………………………………………………….. - szafka wykonana z płyty meblowej, wykończona estetyczną okleiną PCV, odporną na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV - wymiary szafki: wymiar blatu: 550 x 450 mm (+/-30 mm) wysokość: 850 mm (+/-30 mm) szerokość: 500 mm (+/-30 mm) głębokość: 460 mm (+/-30 - szafka wyposażona w półkę na butelki - drzwi oraz szuflada szafki otwierane dwustronnie, umożliwiające ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka - szuflada wyposażona w ogranicznik zabezpieczający przed jej wypadnięciem - uchwyty otwierające szufladę oraz drzwi wkomponowane w szafkę, niewychodzące poza jej obrys- 4 koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, z estetycznym niebrudzącym podłóg bieżnikiem - szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji - kolor szafki w kolorze bukowym - certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE - szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów - gwarancja min. 24 miesięcy - serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat - gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat - czas reakcji serwisu: 24 godz. | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 7 | Stojak na kroplówkę: Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………….. Producent:………………………………………………………………. Typ:…………………………………………………………………………. Rok produkcji:………………………………………………………….. - stabilna, pięcioramienna podstawa pokryta lakierem proszkowym, przejezdna na kółkach, - wysokość regulowana - min. 2 kółka z blokadą, - średnica podstawy 60 cm (+/- 5cm), - gwarancja min. 12 m-cy, - serwis pogwarancyjny min 10 lat, - dostępność części zamiennych min. 10 lat, - czas reakcji serwisowej 24 godz. | szt. | 11 |  |  |  |  |
| 8 | Szafa lekarska 1-jednodrzwiowa: Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………….. Producent:………………………………………………………………. Typ:…………………………………………………………………………. Rok produkcji:………………………………………………………….. - konstrukcja stanowiska wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, odpornej na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV - głębokość szafy: 400 mm (+/- 20 mm) - szerokość całkowita: 600 mm (+/-20 mm) - wysokość całkowita: 1800 mm (+/- 20 mm) - 4 szklane półki wykonane ze szkła hartowanego o udźwigu min. 25 kg - szafa posiada jedno skrzydło drzwi - boki oraz drzwi szafy posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej - drzwi zamykane zamkiem ryglującym w min. trzech punktach oraz wykończone uchwytem klamkowym - szafa odporna na środki dezynfekcyjne - gwarancja min. 12 miesięcy - serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat - gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat - czas reakcji serwisu 24 godz. Wymagane dokumenty: - Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Szafa lekarska 2-drzwiowa Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………….. Producent:………………………………………………………………. Typ:…………………………………………………………………………. Rok produkcji:………………………………………………………….. - konstrukcja stanowiska wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, odpornej na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV - głębokość szafy: 400 mm (+/- 20 mm) - szerokość całkowita: 900 mm (+/-20 mm) - wysokość całkowita: 1800 mm (+/- 20 mm) - 4 szklane półki wykonane ze szkła hartowanego o udźwigu min. 25 kg - szafa posiada dwa skrzydła drzwi - boki oraz drzwi szafy posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej - drzwi zamykane zamkiem ryglującym w min. trzech punktach oraz wykończone uchwytem klamkowym - szafa odporna na środki dezynfekcyjne - gwarancja min. 12 miesięcy - serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat - gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat - czas reakcji serwisu 24 godz. Wymagane dokumenty: - Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Szafka przyłóżkowa : Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………….. Producent:………………………………………………………………. Typ:…………………………………………………………………………. Rok produkcji:………………………………………………………….. - szkielet szafki wykonany z ocynkowanej blachy, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV - szerokość szafki: 400 mm (+/- 20mm) - wysokość szafki: 830 mm (+/- 20 mm) - głębokość szafki: 410 mm (+/- 20 mm) - blat szafki wykonany z płyty meblowej z możliwością wyboru kolorów, zakończony tworzywową oblamówką, odporną na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV - drzwi szafki oraz front szuflady z możliwością wyboru koloru - szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wyjmowanym wkładem tworzywowym - szafka wyposażona w półkę, do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonana z siatki stalowej pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów - szafka wyposażona w haczyki do zawieszania ręczników - koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem - szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji - szafka z możliwością montażu w późniejszym czasie dodatkowego blatu roboczego bez konieczności dokonywania przeróbek konstrukcyjno-technologicznych, oraz z możliwością zamiany stron montażu blatu bocznego, oraz otwierania drzwiczek (ustawienie prawo i lewostronne) Wymagane dokumenty: - Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE - WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych - Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami - Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych - gwarancja min. 24 miesiące - szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów - czas reakcji serwisu: 24 godz. - serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat - gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 11 | Wózek do przewożenia chorych: Nazwa oferowanego urządzenia:……………………………… Producent:………………………………………………………………. Typ:…………………………………………………………………………. Rok produkcji:………………………………………………………….. - wymiary zewnętrzne min. 1965x690 mm, - zakres regulacji wysokości leża od 620 do 840mm, - kąt odchylenia pleców w zakresie 0-500, - konstrukcja wózka wykonana z profilowanych rur stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, - leże wózka dwusegmentowe, wypełnione płytą tworzywową przezierna dla promieni RTG, - regulacja oparcia pleców dokonywana ręcznie systemem zapadkowym, - regulacja wysokości leża ręczna z pomocą mechanizmu śrubowego, - cztery koła jezdne z indywidualną blokadą jazdy, - wyposażenie: barierki boczne, wieszak kroplówki, krążki odbojowe – min. 4, materac z uchwytami umożliwiającymi przeniesienie pacjenta zmywalny odporny na dezynfekcję. - szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów - gwarancja min. 12 miesięcy - serwis pogwarancyjny, przez okres min. 10lat - gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat - czas reakcji serwisu 24 godz. - certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Fotel ginekologiczny elektryczny: Nazwa oferowanego urządzenia:……………………………………………………......... Producent:……………………………………………………………… Typ:……………………………………………………………………….. Rok produkcji:………………………………………………………… - konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV - szerokość całkowita: 650 mm (+/- 20 mm) - szerokość siedziska: 600 mm (+/- 20 mm) - długość: 1300 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 850 mm (+/- 20 mm) - regulacja segmentu oparcia pleców dokonywana z panelu nożnego za pomocą siłowników elektrycznych w zakresie od 0° do 75° (+/- 5°) - pozycja Trendelenburga dokonywana z panelu nożnego za pomocą siłowników elektrycznych w zakresie od 0° do 20° (+/-2°) - pozycja anty-Trendelenburga dokonywana z panelu nożnego za pomocą siłowników elektrycznych w zakresie od 0° do 10° (+/-2°) - segmenty fotela tapicerowane bezszwowo, pokryte tkaniną zmywalną - segment oparcia pleców wyposażony w uchwyt na prześcieradło jednorazowe - wyposażenie: a) podkolanniki – 2 szt. b) uchwyty ręki – 2 szt. c) pojemnik ze stali nierdzewnej – 1 szt. d) zaciski mocujące – 2 szt. - z boku fotela nierdzewne szyny do mocowania wyposażenia dodatkowego - zintegrowany jednostopniowy, antypoślizgowy podnóżek składany na ramę fotela - możliwość wyboru koloru obić tapicerki - wysuwany pojemnik ze stali nierdzewnej -możliwość wyboru koloru - szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów - gwarancja min. 12 miesięcy - serwis pogwarancyjny, przez okres min. 10lat - gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat - czas reakcji serwisu 24 godz. - certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Łóżko porodowe: Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………………… Producent:…………………………………………………………………….. Typ:………………………………………………………………………………… Rok produkcji:……………………………………………………………….. - konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promienie UV, - konstrukcja łóżka pozwalająca na mocowanie na bocznych listwach dodatkowego wyposażenia, - wysokość leża regulowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni bocznej w zakresie 59-89 cm (+/-5cm), - leże 3 segmentowe, tapicerowane bezszwowe, zmywalne, - możliwość przekształcenia łóżka w fotel, zapewniający wybór pozycji, - segment nożny z możliwością bezstopniowej regulacji przesuwu, chowany w całości pod leże, - długość w wersji łóżko 207 (+/-2cm), - długość w wersji fotel 139 (+/-2 cm), - szerokość 83 cm (+/-2c m), - kąt przechyłu Trendelenberga 100 (+/-50), - kąt przechyłu anty-Trendelenbera 100 (+/-50), - bezstopniowa regulacja oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie 00-550 (+/-100), - wyposażenie: materac 2-segmentowy -1szt, materac segmentu nóg -1szt, pojemnik ze stali nierdzewnej -1szt, szczyty łóżka -2szt, podpórka stopy -2szt, uchwyt ręki -2szt, podkolannik -2szt, zacisk wielopozycyjny -2szt, - centralna blokada kół, - łatwy demontaż szczytów łóżka w przypadku reanimacji, - możliwość wyboru koloru - gwarancja min. 24 m-cy, - serwis pogwarancyjny min 10 lat, - dostępność części zamiennych min. 10 lat, - czas reakcji serwisu 24 godz. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Wanna porodowa: Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………………………………………… Producent:……………………………………………………………. Typ:……………………………………………………………………….. Rok produkcji:……………………………………………………….. - wanna wolnostojąca, nie wymagająca fundamentowania i obudowy - dostępna z trzech stron - zasilanie elektryczne 230V/50H - całkowity pobór mocy do 1,1kW - wyłącznik różnicowo-prądowy 10 mA - długość wanny (zewnętrzna) 1950 mm(+/- 20mm) - długość niecki wanny 1600 mm (+/-20mm) - szerokość wanny 850 mm (+/- 20 mm) - pojemność niecki- max. 220 litrów - masa wanny bez wody 220 kg - instalacja hydromasażu podwodnego z końcówką hydromasażu ręcznego - możliwość działania masaży – wspólnie lub oddzielnie - możliwość regulacji strumienia hydromasażu – jego kierunku i natężenia - oszczędny system dezynfekcji wanny i instalacji hydromasażu - pomiar temperatury wody z cyfrowym wyświetlaczem - mechaniczny zawór umożliwiający opuszczenie wanny w sytuacji braku prądu - regulowane podpory pod stopy - pneumatyczny pilot zdalnego sterowania funkcją podnoszenia i opuszczania niecki wanny - bateria mieszalna wody (w opcji bateria termostatyczna), prysznic - podpory pod ramiona z pochwytami - podest do wchodzenia i wychodzenia - materacyk przeciwpoślizgowy - oświetlenia pola rodzenia - gwarancja min. 24 miesiące -dostawa wraz z montażem oraz szkolenie personelu - deklaracja zgodności CE | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Wózek inwalidzki Nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………. Typ: ……………………………………………..... Producent:……………………………………….. Rok produkcji: …………………………………… -maksymalna waga użytkownika: 120 kg -długość całkowita z podnóżkiem 1100 mm -szerokość użytkowa siedziska 440 mm -szerokość całkowita 620 mm -szerokość po złożeniu 310 mm -waga całkowita 19 kg -głębokość użytkowa siedziska 430 mm - wysokość przedniej krawędzi siedziska 510 mm -wysokość oparcia 410 mm -odległość siedziska od podnóżka 400-540 mm -odległość siedziska od podłokietnika 220 mm -gwarancja min. 24 miesiące -dostawa wraz z montażem oraz szkolenie personelu | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia sposobu  i środków do mycia i dezynfekcji   zaoferowanego asortymentu.